佛山市南海区2017年房屋建设工程安全生产知识竞赛试题

单位：                     姓名：         分数：

一、单选题（每题2分，共60分，每题只有一个正确答案）

1.实行施工总承包管理的工程，（     ）应当对文明施工负总责。

A. 作业班组      B. 工程项目部      C.专业承包企业      D. 施工总承包企业

2. 建筑施工项目是指新建、扩建、改建（     ）设施工程项目。

A.房屋建筑和市政基础       B.设备安装       C.交通       D.道路

3.工程项目的培训教材应紧密结合工程实际，突出（     ）的识别和防范。

A.违章操作       B.危险源       C.物的不安全状态       D.事故

4.主要负责人每（     ）至少组织一次安全生产全面检查。

A.半年       B.一季度       C.一年       D.两年

5.建筑施工安全技术是指（     ）建筑施工过程中已知或潜在危险因素及其危害的工艺和方法。

A.消除或控制       B.控制及根除       C. 减少及杜绝       D.降低及根治

6.建筑施工临时结构是指施工现场使用的（     ）、能承受作用并具有适当刚度，由连接部件有机组合而成的系统。

A.临时性的       B.暂设性的       C.长期性的       D.日常性的

7.（     ）在申请领取施工许可证前，必须将安全措施费全额存入建设、施工、监理单位的共管专用帐户。

A.施工单位   　  B.建设单位    　 C.监理单位       Ｄ.总包单位

8.危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案的每检查项次扣（     ）。

A.5分       B.3分       C.6分       Ｄ.4分

9.高处坠落、触电、物体打击、机械伤害和（     ）五类伤亡事故为建筑业常发的事故。

A.食物中毒       B.灼伤       C.坍塌       D.职业病

10.处理事故的“四不放过”原则是：事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；（     ）；防范措施没有落实不放过。

A.广大职工没有受到教育不放过        B.生产尚没恢复不放过

C.没有公布处理结果不放过            D．没有做好损失赔偿不放过

11.转换工作岗位后和离岗后重新上岗人员，必须（     ）才允许上岗工作。

A.经过登记上岗手续               B.经过领导同意

C.重新经过安全生产教育           D.经过考试

12.正确使用安全带，是要求不准将安全绳打结使用、要把安全带挂在牢靠处和应（     ）。

A.高挂高用       B.低挂高用       C.挂在与腰部同高处       D.高挂低用

13.手持电动工具分三类，其中（     ）工具为金属外壳，电源部分具有绝缘性能，适用于干燥场所。

A.Ⅰ类       B.Ⅱ类       C.Ⅲ类       D. Ⅳ类

14.电焊机一次线长度（     ）。

A.不应超过4m       B.不应超过5m       C.不应超过6m       D.不应超过7m

15.基坑施工深度超过（     ）时，周边必须设两道护栏杆，防止发生坠落事故。

A.1.5m       B.2m       C.2.5m       D.3m

16. 人工挖孔桩井下作业时,照明用电必须使用（     ）以下安全电压。

A.24V       B.36V       C.50V       D.220V

17.开关箱周围不准堆放杂物，与被控制的固定电气设备距离不超过（     ），以便发生故障及时切断电源。

A.3m       B.3.5m       C.4m       D.5m

18.坑（槽）沟边（     ）以内不准堆土、堆料，不准停放机械，防止土壁坍塌。

A.0.5m       B.1m       C.2m       D.3m

19.特别重大事故，是指造成（     ）死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故

A.30人以上                B. 10人以上30人以下

C. 3人以上10人以下       D.3人以下

20. 根据我国《建筑法》的规定，建设单位向施工许可证发证机关申请延期施工的，每次延期不超过(      )。

A.1个月       B.2个月       C.3个月       D.4个月

21.项目监理部对安全教育培训进行旁站监督和指导，并做好相应的(     )，保存有关资料，对弄虚作假、流于形式的安全教育培训应及时予以纠正。

A.录像        B.录音         C.讲授        D. 检查记录

22.下列说法正确的是（     ）。

A.只有施工单位采购的施工机械才需要生产许可证，租赁的机械设备则不需要生产许可证

B.施工起重机械可以由施工单位自行拆装

C.特种作业人员需要取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业

Ｄ.只有新工人才需要进行安全教育培训，其他的工人不需要进行安全教育培训

23. 《中华人民共和国安全生产法规定》：生产经营单位的从业人员有依法获得（     ）保障的权利，并应当依法履行（     ）方面的义务。

A.安全生产，经济效益       B.经济效益，安全生产

C.安全生产，安全生产       D.劳动保护，遵章守纪

24.所谓“三违”，即违章指挥，（     ），违反劳动纪律。

A.违章生产       B.违章作业       C.违反法律       D.违反制度

25.在进行模板支护作业时，必须首先保证模板支护符合（     ）要求。

A.安全技术       B.工程质量       C.经济效益       D.施工工期

26.在拆除作业的现场周围，必须设置围栏，悬挂（     ）并派专人监护，严禁无关人员进入或逗留。

A.警告标志       B.照明灯具       C.作业标志　　   D.危险标志

27.脚手架必须设置安全可靠的避雷装置。遇有（     ）级以上大风、大雾、大雨和大雪天气时，应暂停作业。

A.3       B.4       C.5       D.6

28.没有经过专业培训和不懂电气安全常识，不了解机械性能的作业人员，（     ）操作机械设备和电动工具。

A.不能随便       B.严禁       C.可以       D.不限制

29.安全帽防护性能的好坏，主要看安全帽（     ）和耐穿透性。

A.外观形状       B.生产厂家       C.抵抗外来冲击力的效果       D.使用年限

30.起吊满载或接近满载时，应先将吊物吊起，离地面（     ）cm处停机，全面检查起重设备的稳定性，制动器的可靠性，吊物的稳定性，绑扎的牢固性。确认无误后，才能正式起吊。

A.10～20       B.20～30       C.20～40       D.20～50

二、多选题（每题2分，共20分，每题至少有2个以上答案是正确的，多选、少选、错选均不得分）

1.建筑施工企业应当加强（    ）新上岗前、转岗前的文明施工作业培训，使每个人都能认识到文明施工的重要意义和了解相关工作职责。

A.企业管理人员       B.施工作业人员       C.特种作业人员       D.安全员

2.安全教育培训类型应包括：（     ）

A.岗位教育       B.日常教育       C.季度教育       D.年度继续教育

3.建筑施工安全技术监测方案应依据工程（     ）等因素编制。

A.设计要求       B.地质条件       C.进度要求       D.周边环境

E.施工方案

4.生产单位主要负责人应当履行的安全生产职责（     ）

A.每年至少组织一次安全生产大检查

B.每年至少组织一次应急救援演练

C.每年向全体职工报告安全生产情况

D.安全生产考勤制度

E.不要过多干涉安全管理人员的工作

5.岗位安全生产检查主要包括以下内容：（     ）

A.设备的安全状态良好，安全防护装置有效

B.规定的安全措施落实

C.所用的设备、工具符合安全操作规定

D.作业场地以及物品堆放符合安全规定

E.操作要领、操作规程明确

6.施工单位应确保其设备及相关安全设施符合下列条件（     ）

A.进行正常维护保养，定期检测、检修，保证安全防护性能良好

B.电气设备符合本企业的标准

C.对特种设备不得检验

D.国家安全生产标准规定的其他要求

7.施工单位应编制施工现场防火技术方案，并应根据现场情况变化及时对其修改、完善，防火技术方案应包括下列主要内容（     ）。

A.施工现场重大火灾危险源辨识       B.施工现场防火技术措施

C.临时消防设施                     D.临时疏散设施配备

E.临时消防设施和消防警示标识布置图

8.《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》规定，施工企业有下列行为之一的，每检查次扣10分。（     ）

A.未完善安全生产责任制度的或未完善安全生产教育培训制度的

B.对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工企业未组织专家进行论证、审查的

C.未设立安全生产管理机构和未按规定配备专职安全生产管理人员的

D.对危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案，或专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施的

9.建筑施工特种作业人员在资格证书有效期内，有下列情形之一的，延期复核结果为不合格（     ）。

A.超过相关工种规定年龄要求的

B.身体健康状况不再适应特种作业岗位的

C.对生产安全事故负有责任的

D.2年内违章操作记录达3次（含3次）以上的

E.未按规定参加年度安全教育培训或者继续教育的

10.安全防护设施验收应具备哪些资料？（     ）

A.施工组织设计及有关验算数据       B.安全防护设施验收记录

C.搭设人员完工验收记录             D.安全防护设施变更记录及签证

E.安全防护设施交底记录

三.判断题（每题1分，共20分，对的打“√”，错的打“×”）

1.脚手架拆除的原则是“自上而下，后装的构件先拆、先装的后拆，一步一清”。（     ）

2.施工单位的安全生产费用可以用于购买施工安全防护用具、安全设施的更新、安全施工措施的落实、职工安全事故的赔偿。（      ）

3.围挡应当采用彩钢板、砌体等硬质材料搭设，强度符合相关规定，并保持坚固、稳定、整洁、美观。（     ）

4.建设、监理单位应当对建筑施工企业实施的项目安全生产标准化工作进行监督检查，并对建筑施工企业的项目自评材料进行审核并签署意见。(     )

5.建筑施工企业应当建立健全以项目负责人为第一责任人的企业安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施企业安全生产标准化工作。(     )

6.未进行安全技术交底的，对施工单位按照《建设工程安全生产管理条例》第64条规定实施行政处罚；对项目经理按照《建设工程安全生产管理条例》第58条或第66条规定实施行政处罚。（     ）

7.安全措施费不包括办公室、宿舍、食堂等临时设施。（     ）

8.隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。（     ）

9.《广东省建筑工程安全生产动态管理办法》中所称安全生产动态管理，是县级以上建设行政主管部门或者其委托的建设工程安全监督站，对施工、监理企业、以及施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全员、监理企业的总监理工程师、专业监理工程师等人员未履行安全生产责任情况进行扣分，并依法进行行政处理的行为。（     ）

10.人工挖孔桩发生中毒或缺氧窒息事故时，必须立即报告管理人员，并同时向井下通风或戴好有供氧的防毒面具，才可下井救人。（     ）

11.拆除模板前，应检查所使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，作业时思想要集中，防止钉子扎脚和模板从空中滑落。（     ）

12.使用套丝机、钻床等有旋转部件的施工设备，操作时不能戴手套，以免被卷进去造成伤害。（     ）

13.砂浆机在运转中严禁用手伸进搅拌筒内搅拌，应用木棒、竹竿伸进搅拌筒内搅拌，并把筒口的灰浆清理。（     ）

14.防触电安全技术措施：电焊工人应戴绝缘手套，穿绝缘鞋，防止发生触电事故。雨天也不得露天电焊。（     ）

15.宿舍内严禁使用电热器具。严禁使用电炉、油炉等烧煮各种食物。宿舍内不得贮放汽油、天那水、鞭炮等。也不得在宿舍内焚烧信件和烧香拜佛。（     ）

16.连墙件在脚手架中的作用是：不论有风无风均受力，既承传水平风荷载，又承传因约束脚手架平面外变形所产生的水平力。（     ）

17.挖土可以从上而下逐层开挖，也可以掏挖和超挖。发生坍塌危险时，应即停工，撤离施工现场，并向工地负责人报告。（     ）

18.项目经理在危险性较大分部分项工程施工期间未在现场带班的，一次记6分。（     ）

19.在建工程必须使用符合标准要求的密目式安全立网进行全封闭围闭，保持整齐、洁净。（     ）

20.禁止安排怀孕7个月以上和在哺乳未满1周岁的婴儿期间的女职工加班加点和夜班劳动。（     ）

佛山市南海区2017年房屋建设工程安全生产知识竞赛答题卡

单位：                               姓名：            分数：

联系电话：

一、单选题（每题2分，共60分，每题只有一个正确答案）

1.      2.      3.     4.      5.      6.      7.     8.     9.    10.

11.    12.    13.    14.    15.     16.     17.    18.     19.     20.

21.    22.    23.    24.    25.     26.     27.    28.     29.     30.

二、多选题（每题2分，共20分，每题至少有2个以上答案是正确的，多选、少选、错选均不得分）

1.              2.            3.           4.            5.             ；

6.              7.             8.           9.           10.            。

三.判断题（每题1分，共20分，对的打“√”，错的打“×”）

1.     2.     3.    4.     5.     6.     7.      8.     9.    10.

11.    12.     13.    14.    15.    16.   17.    18.    19.    20.