主动公开                   南建水函〔2022〕72号

佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于

印发《佛山市南海区村级工业园既有房屋建筑拆除和新建产业保障房施工管理工作

指引》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区有关单位：

为加快我区全域土地综合整治工作，完善土地整治政策体系，经南海区全域土地综合整治指挥部办公室第十一次主任办公会议审议同意，现印发《佛山市南海区村级工业园既有房屋建筑拆除和新建产业保障房施工管理工作指引》，请认真贯彻执行。执行中如有疑问，请向我局反映（联系电话：81213139）。

佛山市南海区住房城乡建设和水利局

2022年12月9日

佛山市南海区村级工业园既有房屋建筑拆除和新建产业保障房施工管理工作指引

第一章  总则

第一条  为加快我区全域土地综合整治工作，完善土地整治政策体系，规范全域土地综合整治过程中村级工业园既有房屋建筑拆除和新建产业保障房工程施工管理，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定（试行）》《佛山市城市建设领域重大工程备案制度》《佛山市南海区全域土地综合整治指挥部办公室关于完善全域土地综合整治有关配套政策的通知》等法律、法规和管理文件要求，结合我局实际，制定本指引。

第二条  佛山市南海区行政辖区范围内村级工业园既有房屋建筑拆除和新建产业保障房工程的施工活动及有关监督管理，适用本指引。

第三条  本办法所称既有房屋建筑拆除工程是指对经过政府或政府授权的职能部门（如规划、三旧改造、城市更新、产业主管等部门）批准拆除的村级工业园既有房屋建筑及其附属设施实施整体拆除的工程。

自本工作指引印发后新开发建设的产业保障房为新建产业保障房。产业保障房工程是指区（镇、街道）属国有企业、村（居）集体经济组织、社会企业在产业集聚区内工业用地上建设的可由政府统筹用于承接重点企业、项目、产业平台机构发展或用于低效建设用地腾退补偿的各类工业厂房、研发办公用房及配套用房工程。

第四条  村级工业园既有房屋建筑拆除和新建产业保障房工程的拆建管理应当以“谁实施，谁负责”为前提，遵循安全生产、文明施工、环境保护、综合利用以及政府主导、区镇联动、企业参与的原则。

第五条  区住房城乡建设和水利局负责对已取得施工许可和办理质量安全监督登记手续的区管新建产业保障房工程的施工活动实施质量和施工安全监督管理，对镇管工程的质量和施工安全监督管理进行业务指导；指导镇政府（街道办）对已完成报备手续的既有房屋建筑拆除施工活动实施施工安全监督管理。

公安分局负责既有房屋建筑拆除工程爆破作业活动的监督管理。

自然资源分局、区城管局、生态环境分局、区应急管理局等相关职能部门按职责分工，依法做好既有房屋建筑拆除及新建产业保障房的相关管理工作。

镇政府（街道办）按有关规定，统筹协调做好辖区内村级工业园既有房屋建筑拆除及新建产业保障房的报备或报批报建、巡查监督、执法等具体工作。

第二章  既有房屋建筑拆除施工管理

第一节  拆除施工前期工作要求

第六条  既有房屋建筑拆除工程的建设单位包括被拆除房屋建筑及其附属设施的所有权属人、房屋征收部门或者其委托单位、土地开发整理单位（以下统称“建设单位”）。

第七条  村级工业园既有房屋建筑拆除前，建设单位应当报请政府或相关职能部门审批，取得同意拆除批文或相关同意拆除意见材料；未经批准的，不得拆除。

第八条  建设单位应当合理确定拆除工程的拆除方式，并据此委托具备相应资质评估机构编制拆除工程投资估算和房屋残值评估报告。

拟采取爆破方式拆除房屋建筑工程的，建设单位应当事先征求公安部门的意见。

第九条  建设单位应当根据我区现行招标有关规定，通过公开招标、邀请招标或者直接发包等方式，确定具备相应资质的拆除施工企业和监理单位开展房屋建筑工程拆除施工活动。

实施爆破拆除的，建设单位应当按照爆破作业管理要求，选择具备爆破资质的施工和监理单位。

第十条  建设单位应当按规定与确定的施工企业、监理单位签订房屋建筑拆除工程《施工合同》《监理合同》。

施工合同应当约定施工安全和扬尘防治责任和措施、所需图纸资料、工程费用及支付办法等内容。

第十一条  建设单位应当向施工企业提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信等地上地下管线资料和相邻建（构）筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

第十二条  从事房屋建筑拆除的施工企业应当取得相应的资质证书和安全生产许可，符合佛山市建筑行业诚信管理有关规定，并按要求配置具备相应从业资格和岗位证书的项目管理班子和施工作业人员。

施工企业应当在其资质等级许可的范围内承揽拆除工程，不得分包房屋建筑主体结构拆除工程，不得转包房屋建筑拆除工程。

第十三条  施工企业应当在施工前依法编制施工组织设计和安全专项施工方案，报建设单位和监理单位审核确认，并严格按照施工组织设计和安全专项施工方案施工，不得擅自修改或者调整;确需修改调整的，修改调整后应当重新进行审核。

属于下列拆除工程之一的，施工企业应当组织专家对施工组织设计和安全专项施工方案进行论证：

（一）采用爆破方式的拆除工程;

（二）容易引起有毒有害气（液）体或者粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建（构）筑物的拆除工程;

（三）文物保护建筑、优秀历史建筑等控制范围的拆除工程；

（四）其它涉及危险性较大的拆除工程。

第二节  拆除施工备案管理

第十四条  既有房屋建筑拆除工程施工前，建设单位应当前往工程所在地镇（街道）城建和水利办公室，办理房屋建筑拆除工程施工备案手续。未办理拆除施工备案手续的，不得拆除施工。

第十五条  镇（街道）城建和水利办公室负责辖区内村级工业园既有房屋建筑拆除工程施工备案管理，并对已备案的拆除工程施工安全实施监管。

镇（街道）城建和水利办公室接收申请备案资料收后应对备案材料进行审核和现场勘察，符合条件的，予以备案;不符合条件的，应一次性书面告知建设单位进行整改。

对未按要求办理拆除工程施工备案手续擅自拆除施工的，根据属地管理原则由属地镇政府（街道办）责令停工整改，督促建设单位完善拆除施工备案手续后方可施工。

第十六条  拆除工程实施爆破作业的，施工企业应当到公安部门办理相关爆破作业项目、民用爆炸物品使用等审批手续；取得《爆破作业单位许可证》及《爆破作业项目行政许可决定书》后报镇（街道）城建和水利办公室备案。

第三节  拆除工程安全文明施工及验收备案管理

第十七条  拆除工程的建设、施工和监理单位应当遵守安全生产和文明施工有关法律、法规和工程强制性标准的规定，依法承担相应的安全生产责任。

第十八条  施工企业对房屋建筑拆除施工现场的安全生产负责，建立健全安全施工责任制度和教育培训制度，制定相应安全施工规章制度和操作规程，保证安全施工所需资金的投入。

第十九条  施工企业应当根据拆除工程规模，在施工现场配备相应的项目负责人、专职安全员和特种作业人员;未取得相应执业资格或者岗位证书的人员，不得上岗作业。

拆除工程项目负责人应当加强施工现场的安全生产和扬尘防治管理，并安排专职安全员进行现场管理。

第二十条  施工企业应当为施工作业人员提供符合安全、卫生标准的生产环境、生活设施、作业条件、机械设备、安全防护用具和安全防护服装等，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

第二十一条  施工企业应当在施工现场显著位置设置施工告示牌和拆除工程登记备案证明资料，标明工程概况和建设单位、施工企业、监理单位名称及镇（街道）城建和水利办公室监督投诉电话等内容。

施工企业应当根据施工组织设计要求，划定施工危险区域，在危险部位设置明显的安全警示标志，做好安全防护工作。夜间作业应当设置警示灯光，采取必要的安全防护措施。

第二十二条  施工企业应当对施工作业班组和施工作业人员进行安全生产教育培训，并做好教育培训记录。未经教育培训的人员，不得上岗作业。

拆除施工作业前，项目负责人应当将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，进行安全技术交底，并由双方签字确认。

第二十三条  施工企业应当会同监理单位检查被拆除房屋和毗邻建（构）筑物周边的地上地下管线及轨道交通情况，制定专项管线和轨道交通保护方案，采取切断或者迁移、保护等措施保证各类管线和城市轨道交通的安全后方可施工。

发现危及毗邻建（构）筑物及其附属设施、地上地下管线安全情形的或者不明物体的，施工企业应当暂停施工，并及时向建设单位和有关部门报告，有关部门应当及时组织处置，处置完毕后方可恢复施工。

第二十四条  施工企业应当严格遵守拆除工程安全技术规范进行拆除施工，严禁立体交叉作业。

第二十五条  施工企业应按建筑工地文明施工要求，在拆除工程施工现场周围设置封闭围挡、配备专业洒水或雾化降尘设备设施，边拆边洒，降低粉尘危害。

禁止在施工现场焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料等污染大气的垃圾和废弃物。

第二十六条  施工企业应当设置垂直运输设备或者流放槽清运建筑废弃物和拆卸物料，严禁抛洒。

施工企业应当将建筑废弃物和拆卸物料分类集中整齐堆放在划定区域;对不能及时清运出场的建筑废弃物和拆卸物料，应当进行密闭覆盖或者固化。

第二十七条  施工企业运输建筑废弃物和拆卸物料应当使用经区城管部门核准的运输车辆，对运输车辆离场前进行清洗，严禁带泥土上路。

第二十八条  施工企业应当建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，配备消防设施和灭火器材。禁止在易燃易爆物品附近实施明火作业。

第二十九条  施工企业应当根据不同施工季节、气候变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。遇有恶劣气候或者重污染天气影响拆除施工安全时，施工企业应当按照有关要求暂停施工，撤离现场施工人员，待消除安全隐患后方可复工。

第三十条  施工企业专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场检查，对发现的安全事故隐患，应当及时向项目负责人报告;对违章指挥、违章操作的，应当立即制止，并做好安全检查记录。

第三十一条  施工企业应当制定安全事故应急救援预案，指定应急救援人员，配备应急救援器材。

施工时发生有害气体外溢、爆炸、坍塌、掩埋等安全事故的，施工企业应当立即停止施工，采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，保护事故现场，依法向城乡建设、公安、安全监管和所在地人民政府报告。

第三十二条  拆除工程实施爆破作业的，爆破施工企业应当组织有关人员按照爆破安全规程有关规定对爆破现场进行爆后检查，确认无安全隐患并经各方签字验收后，方可进入机械拆除或者人工拆除作业工序。

第三十三条  拆除施工和建筑废弃物清运全部结束后，建设单位应当组织施工和监理单位对拆除工程进行竣工验收。

竣工验收合格的，建设、施工和监理单位应当共同签章确认《拆除工程竣工验收报告》，并在15日内将竣工验收报告报送工程所在镇（街道）城建和水利办公室备案。

第三十四条  拆除工程竣工验收备案后，建设单位应当保持围挡封闭，对裸露地面进行覆盖或者硬化、绿化，防止扬尘污染，维护好现场环境。

第三章  新建产业保障房施工管理

第一节  新建产业保障房施工许可及竣工验收

第三十五条  根据《建筑工程施工许可管理办法》，应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的新建产业保障房工程，可以不申请办理施工许可证，但应按照《佛山市关于加强限额以下工程建设管理的实施意见（试行）》规定办理相关手续。限额以上新建产业保障房工程，需申请办理施工许可和工程质量及施工安全监督手续方可动工建设。

第三十六条  新建产业保障房项目根据工程规模划分为镇属工程和区管工程，按《关于佛山市南海区国土城建和水务局房屋建筑和市政工程下放事权委托镇街标准划分的意见》执行。

新建产业保障房办理施工许可和工程质量及施工安全监督手续统一在“广东政务服务网”网上完成，相关流程及材料清单按照现行标准执行。

第三十七条  符合社会投资简易低风险工程的建设项目，按《佛山市人民政府办公室关于优化社会投资简易低风险工程建设项目审批服务的实施意见》执行。

第三十八条  工业建设项目和高新技术项目，可根据施工进展顺序自主选择分阶段申请办理施工许可证，按《佛山市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发佛山市分阶段办理施工许可证改革工作方案的通知》执行。

第三十九条  项目在取得施工许可证电子证照后，建设单位应按照《佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于进一步加强施工许可核发事中事后监管的通知》的要求，完成工程信息补录。

第四十条  新建产业保障房验收实行竣工联合验收，按《佛山市工程建设项目联合验收实施细则》规定执行。竣工验收及备案统一在“广东政务服务网”办理，工程完成联合验收流程后一并领取竣工验收备案表。

第二节  新建产业保障房施工过程质量安全管理

第四十一条  建设单位（新建产业保障房建设单位指土地权属单位、代建单位、土地租赁方等，以下简称建设单位）、施工单位、监理单位及其他与建筑工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建筑工程安全生产，依法承担建筑工程安全生产责任。

第四十二条  建设单位需落实《建设单位落实质量安全首要责任管理规定（试行）》，严格执行《工程建设标准强制性条文》，规范施工安全管理。

第四十三条  施工单位建立健全本单位质量安全事故应急救援预案，定期修改、更新应急救援预案，组织成立本单位应急抢险队伍，每个建筑工地均须成立突发事故应急处置急救小组，配备相应的应急救援器材、设备。

第四十四条  施工单位定期且每年至少召开两次生产安全事故应急演练观摩会，加强人员培训，提高人员防范意识，促进施工企业完善应急预案，提高建筑施工企业应急演练快速反应和处理能力。

第四十五条  结合《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》，在日常管理中全面、深入排查新建产业保障房生产安全的重大生产安全事故隐患，严格落实隐患限期闭环整改，有效防范和遏制群死群伤事故发生。

第四十六条  对新建产业保障房高危风险点危险源作业点进行全面、准确辨识。建设单位需定期派人巡查，确保有效管控风险。施工单位需建立风险管控体系建设实施方案，压实安全生产的主体责任。

第四十七条  使用起重机械或其他特种设备时，应当时刻注意安全，定期维护保养，自查自纠，确保特种设备现场装设与专项方案和机械安装说明书一致，确保操作人员持证上岗。

第四十八条  根据《佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于建筑施工行业实施安全生产责任保险的通知》，自2021年11月18日起全区新申领施工许可的房屋建筑工程和市政基础设施工程项目，施工单位必须投保建工安责险。

第四十九条  监理单位要严格落实安全生产监理责任，提高施工现场管理力度，定期开展施工现场隐患排查，重点检查施工现场“三违”行为(违章指挥、违规作业和违反劳动纪律)。发现隐患的，要立即督促施工单位制定整改方案，不能立即整改的要限期整改、跟踪落实，并及时组织复查与核验。

第五十条  各参建单位要严格按照相关法律法规和管理办法要求，加强对危险性较大的分部分项工程管理，确保危险性较大分部分项工程安全可控。严格落实危险性较大的分部分项工程六不施工（未落实前期保障措施不施工，未编制专项施工方案、未按规定审批或论证方案、未按方案落实有关措施不施工，未进行安全技术交底不施工，未进行现场监督不施工，未经性第三监测不施工，未经验收合格不施工）坚决防范和遏制施工安全事故发生。

第五十一条  各参建单位要按照相关法律法规和管理办法的要求，做好工程质量检测委托及检测方案编制及备案、取样及送检见证管理等相关工作。

第五十二条  各参建单位要严格执行基本的建设程序、施工验收流程，做好报建报监工作和各项施工工序，做好检验批验收、隐蔽验收和分部分项验收、竣工验收，未经验收通过的不得进行下一步施工。

第五十三条  各参建单位项目负责人要签订工程质量终身责任承诺书，严格落实工程质量终身负责制，保证按要求在岗在职履职，严抓工程施工，确保工程质量满足设计图纸及相关规范要求。

第五十四条  施工单位需时刻留意天气变化，对于重点部位及临时建筑（设施）需加强防御，工地现场需配足配齐防汛排水设施。当气象局发出雷雨大风黄色、橙色、红色预警信号，暴雨黄色、橙色、红色预警信号或出现极端天气时，需按照相关指示指导施工人员采取必要行动。炎热高温天气时，应适当调整作业时间，改善工人作业环境。当洪涝、台风和地质灾害发生时，及时开展抢险救灾、自救互救、灾情报告及信息报送，建筑施工工地相关负责人必须立即通知工地停工，做好人员转移工作。

第四章  附则

第五十五条  本指引由区住房城乡建设和水利局负责解释。

第五十六条  本指引自印发之日起实施，有效期两年。相关法律、法规及实施情势变化时，可进行评估修订。